## Slide 1
尺寸與倍率的箱線圖
Key message：
1.在100~500尺寸範圍內，219x的精度比308x好。
2.在尺寸500時，偏倚最大，調整其準度至其他尺寸即可補償。
3D量測、Minitab & JMP教學

## Slide 2
1.重複性（精度）-P/T：
公差：+/-2.5um
1.1. 219x：%P/T= 6*0.000378/5=0.05%<10%,符合重複性要求
1.2. 308x : %P/T=6* 0.000533/5=0.06%<10%,符合重複性要求
1.重複性（精度）-P/T：
公差：+/-2.5um
1.1. 219x：尺寸100 %P/T= 6*0.000198/5 =0.05%<10%,符合重複性要求
1.2. 308x : %P/T=6* 0.000533/5=0.06%<10%,符合重複性要求
重複性分析
Key message：
1. 219x：尺寸100 %P/T= 6*0.000198/5 =0.05%<10%,符合重複性要求。
2. 308x : %P/T=6* 0.000533/5=0.06%<10%,符合重複性要求。
二、Minitab & JMP教學

## Slide 3: 偏倚&線性分析---不同倍率下線性是否有過?
Key message：
1. 219x：尺寸對應的P<0.05,代表斜率不為0，線性NG。
2. 308x :尺寸對應的P<0.05,代表斜率不為0，線性NG 。
二、Minitab & JMP教學

## Slide 4: 比較不同倍率
背景: 考慮量測時效，再調整倍率時效提升下，不影響量測精度
作法: 不同尺寸下比較倍率是否有差異
  考量有倍率與尺寸會引响bias
用雙因子ANOVA

## Slide 5
check 倍率 與 尺寸對量測結果影響
Key message：
當尺寸在100~500時，倍率對Bias無顯著影響，影響Bias的主要原因是尺寸
P<0.05,差異顯著
二、Minitab & JMP教學

## Slide 6
Percision
(等方差)
Regression
R2 >90%
調整機台
選擇標準機台
儀校OK
依據迴歸式進行補償
完成設備校準後
以OMM為標準機台
Mach 與 U tech 對標OMM 量測
標準依據流程
  等方差
  回歸找相關R2
  進行補償
YES
NO
YES
NO
二、Minitab & JMP教學

## Slide 7
圖形判定-箱線圖
Key message：
1.從箱子長度看，精度OMM優於Math優於Utech
2.從圖形上看，三個箱子長度不一，存在差異
二、Minitab & JMP教學

## Slide 8
圖形判定-箱線圖
二、Minitab & JMP教學

## Slide 9
統計判定
Key message：
1.正態分佈：Bartlett test的P<0.05,方差有顯著差異，需重新調整機台
2.非正態分佈：Levene test的P<0.05,方差有顯著差異，需重新調整機台
二、Minitab & JMP教學

## Slide 10
Key message：
1.調整后R方<90%,即OMM-60Uum與Mach-60um無強相關，需重新調整機台
調整后R2>90%，強相關
二、Minitab & JMP教學