## Slide 1: Station monitor BKM

## Slide 2: 大綱
  BKM: H客戶/MSAP微蝕量測試方法差異分析
  Plasma 建議方案與數據分析結果
  電鍍 建議方案

## Slide 3: 背景
因FPC plasma微蝕量重大客訴，尋求微蝕量最合適做法，
故比對競商 (東山精密) /H客戶 / MSAP/ FPC 文件，從中BKM
並蒐集實際數據，進行分析，再考量工廠成本，取得最佳監控方法。

## Slide 4: 比對進度總表
站別 | 機台 | H文件 |  | FPC |  | MSAP |  | 數據驗證 | 建議方案
 |  | 軟板 080-01409 | 硬板 099-01674 | Station monitor | 設備能力檢核 | station monitor | 設備能力檢核 |  | 
雷射 | Plasma | V | V | V | V | V | V | 進行中 | 
電鍍 | 黑影 / 水平電鍍 | V | V | V | V | V | V |  | 
 | VCP | V | V | V | V | V | V |  | 
線路 | 前處理 | V | V | V | V | V | V |  | 
 | 曝光均勻性 | V | V | V | V | V | V |  | 
 | 蝕刻均勻性 | V | V | V | V | V | V |  | 
防焊 | 前處理 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 曝光均勻性 |  |  |  |  |  |  |  | 
表面 處理 | 前處理 |  |  |  |  |  |  |  | 
壓合 | 前處理 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
H文件比對
MSAP比對
建議作法
方法優化
Station monitor
(每天/班)
設備能力檢核
(每周/月)

## Slide 6: Plasma微蝕量 – station monitor
Key message:
1.不滿足 H客戶要求測試數量與擺放方式，
2. 若以H客戶作法，將增加人力、時間、成本，故另與MSAP比對
Item |  | H客戶 (080-01409-J) | FPC (PNL MARCH Plasma操作指導書) | 差異點
材料 | ● | 依量產所用基材 | 10*14.5 cm， G15104100020純膠測試板 | /
頻率 | ● | 1次/天 | 1次/天 | /
擺放 方式 | ● | 左中右3 掛架 9宮格(片)/掛架 | 左中右3掛架 5片(四角+中間) /掛架 膠帶貼橫桿，其他位置銅箔補充 | 擺放位置
數量 | ● | 27片 | 15片 | 測試數
判定標準 | / | / | 平均咬蝕速率 常溫(15min): 7±4 mg/min 低溫(30min): 4.5±2.5 mg/min | /
H文件比對
MSAP比對
建議作法
方法優化
1
8
15
Plasma微蝕量 – station monitor (收集QHD數據分析)

## Slide 7: Plasma微蝕量 – station monitor
Key message:
就樣本數而言，MSAP(12片)較FPC(15片)寬鬆，但不清楚MSAP取樣的依據，
需蒐集數據分析取樣數與位置
Item |  | MSAP (雷射課MAX-VIA電漿除膠機操作指導書) | FPC (PNL MARCH Plasma操作指導書) | 差異點
材料 | ● | 10*15cm，依量產所用基材 1.日立：PP使用HITACHI 1027，壓銅箔(RA) 2.臺光：PP使用EMC 526，壓銅箔(RA) | 10*14.5 cm， G15104100020純膠測試板 | 測試板
頻率 | ● | 1次/天 | 1次/天 | /
擺放方式 | ● | 左中右3 掛架 4片 /掛架 測試板插框 | 左中右3掛架 5片/掛架 膠帶貼橫桿，其他位置銅箔補充 | 擺放位置
數量 | ● | 12片 | 15片 | 測試數
判定標準 | ● | 0.18 +0.06 / -0.04g (非對稱公差) | 平均咬蝕速率 (對稱公差) 常溫(15min): 7±4 mg/min 低溫(30min): 4.5±2.5 mg/min | 判定標準
1
8
15
H文件比對
MSAP比對
建議作法
方法優化
2
8
14

## Slide 8: Plasma 微蝕量– station monitor
No | 建議作法 | 附件
1 | DOE :合理樣本數與監控位置 測試方法: 按H客戶 (左中右3 掛架 * 9 片)， 蒐集至少1週數據，進行變異數分析，決定監控位置與樣本數 | 數據蒐集表
H文件比對
MSAP比對
建議作法
方法優化

## Slide 9: Plasma 微蝕量 – station monitor 初步分析結果與摘要
蒐集3日(6/30~7/2) 數據 ，均勻性 > 75% (滿足H客戶要求)
提出3項方案
  方案1: 成本考量，只監控微蝕量最少的位置，取樣數最少 (3片)
  方案2: 考量均勻性，監控微蝕量最少 & 最多的位置，取樣數最合理 (9片)
  方案3: 同時考量成本與R值，折衷取樣數 (6片)

## Slide 10: 9# Plasma 微蝕量 – 掛架別、位置別現況梳理
1
8
15
1
4
7
2
3
6
5
8
9
有規律性
掛架左 (1) 咬蝕量最少
掛架中 (8) 咬蝕量最多
有規律性
中間 (4 ~ 6) 咬蝕量最少
上方 (1 ~ 3) 咬蝕量最多
掛架別
位置別
類別 | 與微蝕量的關係
掛架別 | 沒有差異 p-value: 0.06 (>0.05)
位置別 | 有差異 p-value: 0.01 (<0.05)

## Slide 11: Plasma 微蝕量 – 方案一
Key message:
方案一：成本考量下，首要管控微蝕量最少的位置(3片，掛架1、8、15，中間位置 4)
1
8
15
1
4
7
2
3
6
5
8
9
位置別

## Slide 12: Plasma 微蝕量 –方案二
1
8
15
1
4
7
2
3
6
5
8
9
掛架別
位置別
Key message:
方案二：考量均勻性，取樣數最少9片，有樣本代表性
1. 監控微蝕量最少 (掛架1，3片) & 最多(掛架8，3片)的位置，
2. 加入介於中間的掛架15 ，取微蝕量最少 & 最多(3片)位置
1
4
7
2
3
6
5
8
9
掛架1，
中間3片
掛架8，
上方3片
掛架15，
最少 & 最多3片

## Slide 13: Plasma 微蝕量 –方案三
1
8
15
1
4
7
2
3
6
5
8
9
掛架別
位置別
Key message:
方案三：同時考量成本與R值，取微蝕量最少 (掛架1，3片) & 最多(掛架1，3片)，
折衷取樣數 (6片)
1
4
7
2
3
6
5
8
9

## Slide 14: 新機 Plasma 5# 微蝕量
1
4
7
2
3
6
5
8
9
Key message: 蒐集2天數據
1.中間掛架咬蝕量較大，左右兩側掛架未完成
2.
1
8
15

## Slide 15
H文件比對
MSAP比對
建議作法
方法優化
Station monitor
(天)
設備能力檢核
(周/月)

## Slide 16: Plasma微蝕量均勻性 – 設備製程能力檢核
Key message:
1.不滿足 H客戶要求測試數量與擺放方式，
2. 若以H客戶作法，將增加人力、時間、成本，故另與MSAP比對
Item |  | H客戶 (080-01409-J) | FPC (PNL MARCH Plasma操作指導書) | 差異點
材料 | ● | 依量產所用基材 | 10*14.5 cm， G15104100020純膠測試板 | /
頻率 | ● | 1次/周 | 1次/天 | 測試頻率
擺放 方式 | ● | 左中右3 掛架 9宮格(片)/掛架 | 左中右3掛架 5片(四角+中間) /掛架 膠帶貼橫桿，其他位置銅箔補充 | 擺放位置
數量 | ● | 27片 | 15片 | 測試數
判定標準 | ● | 均勻性 >75% | 均勻性 >75% | /
H文件比對
MSAP比對
建議作法
方法優化
1
8
15
Plasma微蝕量均勻性 – 設備製程能力檢核 (依據客戶方法)

## Slide 17: Plasma微蝕量均勻性 –設備製程能力檢核
Key message:
就樣本數而言，MSAP(30片)較FPC(15片)嚴謹，但不清楚MSAP取樣的依據，
需蒐集數據分析取樣數與位置，另加入R值管理
Item |  | MSAP (雷射生產設備製程能力檢核作業規範) | FPC (PNL MARCH Plasma操作指導書) | 差異點
材料 | ● | 10*15cm，依量產所用基材 單面銅箔 | 10*14.5 cm， G15104100020純膠測試板 (雙面銅箔) | 測試板
頻率 | ● | 1次/月 | 1次/天 | 測試頻率
擺放方式 | ● | 左中右5 掛架 6片(正背面各3片) /掛架 測試板插框 | 左中右3掛架 5片/掛架 膠帶貼橫桿，其他位置銅箔補充 | 擺放位置
數量 | ● | 30片 | 15片 | 測試數
判定標準 | ● | 1. 單面微蝕量: 0.095 ± 0.025g 2. 兩側微蝕量平均值R值: ≤ 0.02g 3. 單面均勻性: ≥ 85%，雙面均勻性: ≥ 80% | 1. 平均咬蝕速率 1) 高溫(15min): 7 ± 4 mg/min 2) 低溫(30min): 5 ± 3 mg/min 2. 雙面均勻性 >75% | 判定標準
1
8
15
H文件比對
MSAP比對
建議作法
方法優化
2
5
8
11
14

## Slide 18: Plasma 微蝕量設備能力檢核–建議作法
No | 建議作法 | 附件
1 | 比照H客戶作法每周進行 | 數據蒐集表
H文件比對
MSAP比對
建議作法
方法優化

## Slide 19: AR
AR: 1AR
No | 事項 | ECD | KLM | 備註
1 | 比對BKM MSAP各站咬蝕量與均勻性做法 1.本周完成電鍍/線路 --6/22 2. 全流程 預計7/2 | 7/2 7/15 | 袁聖平 | 
2 | 蒐集不同機台plasma數據，確認機台規律 | 7/13 | 付柳 | 
3 | 運用 統計分析，提出合適FPC均勻性測試方案 1.電鍍/線路數據蒐集與分析，預計7/10 2.全流程數據蒐集與分析，預計7/30 | 7/30 | 袁聖平 |